## Slide 1: Leap Motionを用いた 入力操作の検討
16番 高橋 一樹
担当教員 ソソラ 先生

## Slide 2: はじめに
Leap Motionという認識デバイスに興味を持った。
音声認識に変わる、ジェスチャー認識ができないかと考えた。

## Slide 3: 目的
Leap Motionで取得したジェスチャーを判別する
これを用いて文字入力操作を行う

## Slide 5
進捗状況

## Slide 6: 作業計画
9月 | Unityの勉強
10月 11月 12月 1月 | Leap Motionとの連携 アプリ開発
2月 | 発表資料作成

## Slide 7: 開発環境

## Slide 8
Unity
統合開発環境を内蔵したゲームエンジン
WindowsやMacなど複数のプラットフォームに対応
主にモバイルやブラウザゲーム製作に使用
C言語,C++,C#,Unity Script(JavaScript)

## Slide 9
Leap Motion
手の動きを認識する小型デバイス
USB接続が可能
検出範囲は半径50センチ
1/100ｍｍという高い精度

## Slide 10: 音声認識とは
人間の声などをコンピュータに認識させること
話した言葉を文字列に変換するなど
音声認識でアプリケーションを操作することも可能であり、「音声操作」と呼ばれる
Apple | Siri
Windows10 | Cortana
Google | OK,Google

## Slide 11
ジェスチャー認識

## Slide 12: 動作内容
Leap Motionで手の形を認識
事前に登録されたデータと認識した形が
一致するか判定
一致したデータに対応する出力
出力データには数字や文字を使用

## Slide 13
手話について

## Slide 15: 手話と指文字
手話:一連の動きで1つの単語や言葉を表す
例「こんにちは」
↓
「昼」＋「あいさつ」の2動作
指文字:1つの形で1つの文字を表す
例「こんにちは」
↓
「こ・ん・に・ち・は」の5文字分

## Slide 16: ステップ１ 手の認識と表現

## Slide 17: ハンドモデル
Leap Motionで取得した手をUnity上で再現する
ハンドモデル
各関節を球
関節間は円柱のオブジェクトで補間

## Slide 18: 結果と問題点
Unity上でハンドモデルを表現できた
各関節の座標情報を取得、視覚化できた
問題点
毎秒200回、全関節の座標を取得するためには負荷が大きい
使用しないデータの増加による複雑化
試験的に指先5点＋手の甲の計6点表示で研究を進める

## Slide 19: ステップ2 登録と判別

## Slide 20: 座標情報の登録
hand：手に関する情報
type…手の左右
palmPosition…手の中心位置
finger：指に関する情報
type…どの指か
tipPosition…指先
dipPosition…第一関節
pipPositioin…第二関節
mcpPosition…指の付け根

## Slide 21: ジェスチャーの例

## Slide 22: 座標情報の比較
比較アルゴリズムを作成し、判定結果を出力する。

## Slide 24: 比較実験の結果
問題点
座標の完全一致では判定が厳しく不可
改善案
完全一致で判別は困難であるため、
座標に許容誤差を含める判定に変更
試行結果
許容誤差を含めると判別が可能
しかし、誤認識が多発した

## Slide 25: 今後の課題
判別アルゴリズムの完成
精度の向上
他のジェスチャー読み込み
処理負荷の軽減・高速化
動作フレームの検討
操作性の向上
Leap Motionの認識範囲を視覚化
認識できる手の角度の検討

## Slide 26: 今後の作業計画
12月 1月 | アプリ開発 アルゴリズムの作成
2月 | 発表資料作成

## Slide 27: ご清聴ありがとうございました